## Slide 1: 运维工程师培训 广州爱孕记信息科技有限公司

## Slide 2: 目的
为新入职的运维工程师提供培训，快速的掌握运维部署所需要的知识
了解、熟悉运维过程的管理要求规范
加强运维操作管理规范，降低IDC的运维风险，保障IDC及设备的运维安全

## Slide 3: 大纲
IDC基础知识
计算机基础知识
服务器硬件知识
Windows系统
Linux系统
网络
运维规范和流程

## Slide 4: IDC基础知识
ISP
ISP（Internet Service Provider）是互联网服务提供商，向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务和增值业务的电信运营商。电信、移动、联通是国内最主要的ISP
ICP
ICP（Internet Service Provider）是互联网内容提供商，向广大用户综合提供互联网信息业务和增值业务的电信运营商
IDC
IDC（Internet Data Center）是基于Internet网络，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施基地并提供相关的服务。IDC提供的主要业务包括主机托管（机位、机架、VIP机房出租）、资源出租（如虚拟主机业务、数据存储服务）、系统维护（系统配置、数据备份、故障排除服务）、管理服务（如带宽管理、流量分析、负载均衡、入侵检测、系统漏铜诊断），以及其他支撑、运行服务等。

## Slide 5: IDC基础知识
什么是服务器带宽？
带宽又叫频宽，是指单位时间内能够在网络线路上传输的数据量，常用的单位是BPS（bit per second）。
什么是独享，什么是共享？
独享带宽就好比该线路是你服务器的专用高速公路，线路上传输的只有你自己的服务器的数据，当然传输的量有一定的限制，是根据用户要求来配备；而共享带宽，就是指有多台服务器在共享这条线路，线路上除了你，还有其他用户服务器的数据传输。
独享和共享的优缺点
独享带宽的优点：可自由使用带宽量，能保证速度和网络质量
缺点：费用昂贵
共享带宽的优点：价格比独享低廉，并且可实现同线路上的高速资源共享
缺点：速度相对低且不稳定，传输速率随着网络传输状态而有所变化

## Slide 6: 计算机基础知识
计算机单位的认识
8bit（比特）=1Byte（字节）
1024Byte=1KB 1024KB=1MB 1024MB=1GB
IP地址：所谓IP地址就是每个连接在Internet上的设备分配的一个32Bit的地址。
如：192.168.1.1
子网掩码：将某个IP地址划分网络地址和主机地址两个部分，如：255.255.255.0
网关地址：网关地址就是一个网络连接到另外一个网络的关口
DNS：域名解析服务器，域名和IP地址之间的映射关系。

## Slide 7: 计算机基础知识
FTP：用以网络上两台计算机之间的传输数据
HTTP：超文本传输协议（HTTP）是一种通信协议，它允许将超文本标记语言（HTML）文档从Web服务器传送到Web浏览器。
SSH：SSH为建立在应用层和传输层基础上的安全协议。

## Slide 8: 服务器介绍
按照体系架构来区分，服务器主要分为两类：
非x86服务器：包括大型机、小型机和UNIX服务器，他们是使用RISC（精简指令集）或EPIC（并行指令代码）处理器，并且主要采用UNIX和其他专用操作系统的服务器，EPIC处理器主要是Intel研发的安腾处理器等。这种服务器价格昂贵，体系封闭，但是稳定性好，性能强，主要用在金融、电信等大型企业的核心系统中。
x86服务器： 又称CISC（复杂指令集）架构服务器，即通常所讲的PC服务器，它是基于PC机体系结构，使用Intel或其他兼容x86指令集的处理器芯片和Windows操作系统的服务器。价格便宜、兼容性好、稳定性差、不安全，主要用在中小企业和非关键业务中。

## Slide 9: 服务器介绍
按服务器结构来区分，服务器主要分为三类：
机架式服务器
机架式服务器的外形看起来不像，而像交换机，有1U（1U=1.75英寸=4.45CM）、2U、4U等规格。机架式服务器安装在标准的19英寸机柜里面。这种结构的多为功能型服务器。
刀片式服务器
刀片式服务器是指在标准高度的机架式机箱内可插装多个卡式的服务器单元，实现高可用和高密度。每一块“刀片”实际上就是一块系统主板。它们可以通过“板载”硬盘启动自己的操作系统，如Windows,Linux等，类似于一个个独立的服务器，在这种模式下，每一块母版运行自己的系统，服务于指定的不同用户群，相互之间没有关联。不过管理员可以使用系统软件将这些母版集合成一个服务器集群
塔式服务器
塔式服务器从外观上看上去就像一台体积比较大的PC，机箱做工一般比较扎实，非常沉重。塔式服务器由于机箱很大，可以提供良好的散热性能和扩展性能，并且配置可以很高，可以配置多路处理器，多根内存和多块硬盘，当然也可以配置多个冗余电源和散热风扇。但是塔式服务器需要占用很大的空间，不利于服务器的托管，所以在需要密服务器集型部署，实现多机协作的领域，塔式服务器并不占优势。

## Slide 10: RAID介绍
磁盘阵列（redundant arrays of inexpensive disks,RAID）,有“价格便宜且多余的磁盘阵列”之意。原理是利用数组方式来作磁盘组，配合数据分散排列的设计，提升数据的安全性。磁盘阵列是由很多便宜、容量较小、稳定性较高、速度较慢磁盘，组合成一个大型的磁盘组，利用个别磁盘提供数据所产生加成交过提升整个磁盘系统效能。同时利用这项技术，讲数据切割成许多区段，分别存放在各个硬盘上。
磁盘阵列还能利用同位检查（Parity Check）的观念，在数组中任意一颗硬盘故障时，仍可读出数据，在数据重构时，将数据经计算后重新置入新硬盘中。

## Slide 11: RAID实现
磁盘阵列有两种方式可以实现，那就是“软件阵列”与“硬件阵列”
软件阵列是指通过网络操作系统自身提供的磁盘管理功能将连接的普通SCSI卡上的多块硬盘配置成逻辑盘，组成阵列。软件阵列可以提供数据冗余功能，但是磁盘子系统的性能会有所降低，有的降低幅度还比较大，达30%左右。
硬件阵列是使用专门的磁盘阵列卡来实现的。硬件阵列能够提供在线扩容、动态修改阵列级别、自动数据恢复、驱动器漫游、超高速缓冲等功能。它能提供性能、数据保护、可靠性、可用性和可管理性的解决方案。阵列卡专用的处理单元来进行操作，它的性能要远远高于常规非阵列硬盘，并且更安全更稳定。

## Slide 12: RAID配置
不同厂商不同型号的服务器配置都有差别，下面会介绍常见主流服务器的RAID配置方法。
HP常用的RAID控制器为Smart Array
DELL常用的RAID控制器为PERC 6/i
IBM常用的RAID控制器为8K
注：具体各主流服务器的RAID配置方法请参考各设备厂商资料

## Slide 13: 常见服务器故障判断和处理
由于服务器上有很多的面板指示灯或者液晶屏，大部分的故障我们可以通过面板指示灯准确的定位到某个具体的硬件上，从而进行处理。不同厂商的面板指示灯是有很大的区别的，可参考服务器厂商资料

## Slide 14: Windows系统
目前常用的Windows系统主要包括了Windows 2008和Windows 2012,本章内容主要介绍系统的安装、系统的的基本配置和常用命令。

## Slide 15: Windows系统安装
服务器的安装和普通的PC的安装稍有差异，由于服务器上有些特殊驱动是没有包含在系统安装光盘中的，有时候需要夹在驱动，一般情况下我们通过厂商自带的系统安装引导盘来进行安装。HP的安装引导盘为SmartStart，Dell的安装引导盘为Systems management tools and documentation，IBM的安装引导盘为Server Guide。使用安装引导盘的优点在于简化了用户的操作，系统安装完成后所有驱动和应用均安装完成，缺点在于安装时间过长，需要重新进行分区（不适用于服务器中存在大量数据的情况）。具体安装方法请参考设备厂商资料

## Slide 16: Windows系统基本配置
当操作系统以及相关驱动和应用安装完成后，我们第一时间要将服务器的补丁全部打上，确保最新的补丁状态。我们需要对系统进行基本的配置后，方可交付客户，具体需要配置如下：
用户设置：账户策略中包括了密码策略和账户锁定策略的安全设置，可通过组策略进行设置。
网络设置：IP地址、子网掩码、网关、DNS。
安全设置：关闭无用的端口、服务和账户。

## Slide 17: Windows常见命令
regedit：打开注册表编辑器
ping：测试网络连通性
Ipconfig：查看当前服务器IP配置情况
Tracert：路由跟踪，也可使用Pathping
Telnet：连接到远程服务器
Netstat：显示协议统计和当前TCP/IP网络连接
Nslookup：查看域名解析
Arp：显示和修改ARP使用的“IP到物理”地址转换表
Net session：查看链接
Net view：显示当前网络计算机列表
Runas：允许用户用其他权限运行指定的工具和程序，而不是用户当前登录提供的权限
Route：在本地IP路由表中显示和修改条目
Chkdsk：磁盘检测工具
Gpedit.msc：打开组策略编辑器
Mstsc：打开远程桌面连接客户端
Taskmgr：打开任务管理器

## Slide 18: Linux系统
Linux是一种自由和开放源码的类Unix操作系统。IDC机房中的主流操作系统都是Linux,常用的Linux系统主要有Redhat、SUSE、Fedora、Debian。本章内容主要介绍了系统的安装、系统的基本配置和常用命令。

## Slide 19: Linux系统安装
Linux的发行版本较多，各个版本的Linux安装都有差异，和Windows系统安装一样，一方面我们可以通过厂商自带的安装引导盘进行安装，另一方面我们也可以通过远程网络部署的方式来进行安装

## Slide 20: Linux系统基本配置
系统安装完成后，我们也需要对系统进行一些基本的配置，方可交付客户使用，具体配置如下：
网络配置：IP地址、网关、子网掩码、DNS
安全设置：通过相关设置保障系统的安全性

## Slide 21: Linux网络配置
Linux的网络配置和Windows是有不同的，虽然Linux也有图形化界面，但是一般情况下我们还是以命令行的方式为主，Linux的网络配置可以通过两种方式实现：
ifconfig ethx *.*.*.* netmask *.*.*.*，临时更改
编辑/etc/sysconfig/network-script/ifcfg-ehtX，编辑完成后，需要运行service network restart
网络配置完成后，为了确保客户能够远程登录到服务器，我们需要开启服务器上的SSH服务，同事需要设置禁止Root用户使用ssh登录。

## Slide 22: Linux安全配置
保障系统的安全，需要进行相关的设置，主要如下：
用户管理
服务管理
系统文件权限
系统优化
日志管理
防火墙

## Slide 23: Linux常见命令
Linux的日常运维基本都是通过命令来完成的，常用的Linux命令如下：
ping：测试网络连通性
ifconfig：查看和设置网络参数
ifup ifdown：激活或关闭某个网络适配卡
Netstat：查看服务器监听端口和链接状态
Route：查看路由信息
Traceroute：追踪路由
Passwd：修改用户密码
Hwinfo：查看相关硬件信息
Dmesg：查看系统内核级别的日志信息
Chkconfig：开启和关闭服务相关
Fdisk：磁盘分区
Mkfs.ext4：创建文件系统
Fsck.ext4：修复文件系统

## Slide 24: 网络
网络作为IDC的一个基础是非常重要的，衡量一个IDC机房的好坏，网络是非常重要的一点，一个好的IDC机房能够提供给客户非常稳定的网络资源，小并且稳定的延迟，高的业务持续性。

## Slide 25: 网络基础知识
OSI七层模型
OSI是Open System Interconnect的缩写，意为开放式系统互联。国际标准组织（国际标准化组织）制定了OSI模型。
这个模型把网络通信的工作分为7层
物理层
数据链路层
网络层
传输层
会话层
表示层
应用层

## Slide 26: 网络基础知识
IP地址
所谓IP地址就是给每个连接在Internet上的主机分配的一个32bit地址。按照TCP/IP协议规定，IP地址用二进制来表示，每个IP地址长32bit，比特换算成字节，就是4个字节。二进制的数据比较难记忆，我们在实际使用中都用10进制来表示。

## Slide 27: 网络基础知识
IP地址分类
ip地址由两部分组成，网络地址和主机地址，我们将ip地址分为5类：
A类：A类地址中，第一段为网络地址，后面三段为主机地址，地址范围是：1.0.0.0~126.255.255.255
B类：B类地址中，前面两段位网络地址，后面两段为主机地址，地址范围是：128.0.0.0~191.255.255.255
C类：C类地址中，前面三段为网路地址，后面一段为主机地址，地址范围是：192.0.0.0~223.255.255.255
D类：D类地址范围是：224.0.0.0-254.255.255.255，这类地址保留。
0.0.0.0这个地址表示所有网络，127.0.0.0为保留地址，主要用作测试回路

## Slide 28: 网络基础知识
公有地址和私有地址
按照常规划分，网络分为WAN和LAN，我们也将IP地址分为公有地址和私有地址，其中公有地址用在互联网中，可以在整个互联网中被识别，而且是唯一性的，私有地址主要用作在局域网中，这类地址是无法再公网中使用的。
私有地址分三类
10.0.0.0-10.255.255.255
172.16.0.0.0-172.31.255.255
192.168.0.0-192.168.255.255

## Slide 29: 网络基础知识
子网划分和子网合并
正常情况下一个C类地址最多可容纳的主机数量为254台，在实际工作中，由于各种需求，我们可能需要减少或者增加一个网络内的主机数量，这时候我们就需要使用子网划分或者是子网合并。顾名思义，子网划分就是将一个大的网络划分成多个小的网络，可以减少广播流量；子网合并就是将几个网络进行合并，保障一个网络中可以容纳更多的主机。

## Slide 30: 交换机
交换是按照通信两端传输信息的需要，用人工或设备自动完成的方法，把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术的统称。交换机根据工作位置的不同，可以分为广域网交换机和局域网交换机。广域的交换机就是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备，它应用在数据链路层。交换机有多个端口，每个端口都具有桥接功能，可以连接一个局域网或一台高性能服务器或工作站。实际上，交换机有时被称为多端口网桥。

## Slide 31: 路由器
路由器又可以称之为网关设备。路由器就是在OSI/RM中完成的网络层中继以及第三层中继任务，对不同的网络之间的数据包进行存储、分组转发处理，其主要就是在不同的逻辑分开网络。而数据在一个子网中传输到另一个子网中，可以通过路由器的路由功能进行处理。在网络通信中，路由器具有判断网络地址以及选择IP路径的作用，可以在多个网络环境中，构建灵活的链接系统，通过不同的数据分组以及介质访问方式对各个子网进行链接。路由器在操作中仅接受源站或者其他相关路由器传递的信息，是一种基于网络层的互联设备

## Slide 32: 静态路由和动态路由
静态路由
所使用的路径选择是预先在离线情况下计算好，并在网络启动时被下载到路由器中的。它无法响应故障，静态路由对于路由选择已经很清楚的场合非常有用
动态路由
会改变它们的路由决策以便反映出拓扑结构的变化，通常也会反映出流量的变化情况。动态路由算法在多个方面有所不同：获取信息的来源不同，改变路径的时间不同以及用于路由优化的度量不同

## Slide 33: 运维管理制度和流程
前面主要是介绍了运维常用的相关技术，要想维护和管理好整体架构，不单单需要技术，还需要有规范化的管理制度和路程来支撑

## Slide 34: 谢谢